## Slide 1: Data Challenge – Gruppe 5
Dokumentation
Ilyass Afkir, Sara Ourza, Clemens Schlegel

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Ziel des Projekts
Programmstruktur
Datenvorverarbeitung
Explorative Datenanalyse
Bewertungsmetriken
ML-Modelle
Ergebnisse
Feature Selection

## Slide 3: Ziel des Projekts
Regression für die Messwerte der CMM-Daten
    Vorhersage der Abweichung zum Nennmaß
  Klassifizierung für jedes geometrische Element und für die gesamte Pocket
    i.O. oder n.i.O.
    Verworfene und ursprünglich gedachte Idee: Statt Klassifizierung einen Qualitätsscore berechnen, allerdings ist eine Klassifizierung mit zusätzlicher Messabweichung vom Nennmaß aussagekräftiger im praktischen Gebrauch
  Feature Selection, um eine Vorhersage mit wenigen Maschinensignalen zu ermöglichen
    Korrelationsanalyse
    Feature Importance

## Slide 4: Bergrifferklärung
Geometrische Feature: LIN 1, CIR 1,…, LIN 4, CIR 4
Maschinensignale: Aufgenommene Daten aus dem Regelkreis während des Fräsvorgangs; insgesamt 45 Signale
Statistische Feature: Mittelwert, Standardabweichung, Maximum und Minimum der Maschinensignale

## Slide 5: Programmstruktur

## Slide 6: Programmstruktur
Datenexploration und -analyse
Datenvorbereitung
Auswahl und Training von ML-Modellen
wp-daten
cmm-daten
Zusammenführung
Ermittlung statistischer Daten
Korrelationsanalyse
Visualisierung mit PairPlots
Standardisierung der Daten
Feature Selektion
Grid Search
ML-Modell Training
(je geom. Feature)
Konfusionsmatrix und Streudiagramme
Bestes Modell
Feature Selektion
Ausgabe der Ergebnisse

## Slide 7: Programmstruktur
Programmstruktur aufgeteilt in eine erste Datenvorverarbeitung sowie explorative Datenanalyse, eine Datenvorbereitung für die ML Modelle und das Trainieren und Auswählen der Modelle
    Dargestellt auf Folie 4
  Python Code orientiert sich an Programmstruktur:
    Skript 01 für Datenvorverarbeitung
    Skript 02 für Datenanalyse
    Skript 03 für Auswahl der Modelle
    Skript 04 für Konfusionsmatrix und Bewertung des Modells, sowie Feature Selection

## Slide 8: Datenvoverbarbeitung

## Slide 9: Datenvorverarbeitung
Alle CMM und Fräsmaschinendaten werden geladen und jeweils in einem Pandas Dataframe gespeichert
In beiden Datensätzen wird die Werkstücknummer WPNR, sowie xPos und yPos aus /Channel/ProgramInfo/msg|u1 ausgelesen und in neue Spalten geschrieben
Daten werden nach geometrischen Features sortiert und in Python Dictionaries geschrieben
Korrelationsanalyse der Maschinendaten
    Für verschiedene Korrelationswerte werden die überflüssigen Signale in Listen gespeichert  Bei der Feature Selection im späteren Trainingsprozess kann auf die Listen zugegriffen werden und die Daten für entsprechende Korrelationswerte reduziert werden

## Slide 10: Datenvorverarbeitung
Maschinendaten werden für jedes geometrische Feature einzeln nach Pockets gruppiert und statistische Kennwerte berechnet
    Mittelwert, Standardabweichung, Maximum, Minimum

## Slide 11: Datenvorverarbeitung
CMM-Daten und Maschinendaten werden zusammengeführt
    Zuordnung eines Messwertes pro Zeile bzw. Pocket
  Korrelationsanalyse und exemplarische Klassifizierung der Abweichung in i.O. und n.i.O.

## Slide 12: Datenvorbereitung ML
Vor dem Import der Daten in das jeweilige Modell, werden die Maschinensignale standardisiert
    Mittelwert = 0
    Standardabweichung = 1
  Die unterschiedlichen Signale haben verschiedene Wertebereiche. Um einen gleichmäßigen Einfluss aller Signale zu gewährleisten und ein Bias des Modells zu verhindern, werden die Daten entsprechend einer Normalverteilung vorbereitet.
  StandardScaler von scikit learn verwendet
  https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.preprocessing.StandardScaler.html

## Slide 13: Explorative Datenanalyse

## Slide 14: Überblick
45 Maschinensignale
8 Werkstücke mit jeweils 49 Pockets
8 geometrische Feature (LIN, CIR)
Messeigenschaften: 4 für CIR und 6 für LIN
Wichtigste Features aus CMM: ABW und Toleranzwerte

## Slide 15: Explorative Datenanalyse – Korrelation (1/2)
Untersuchung und Vergleich der aufgenommenen Maschinensignale
  Korrelationsanalyse zur Auswahl von relevanten Maschinensignalen
Analyse für jedes geometrische Feature getrennt
Hohe Korrelation z.B. zwischen Motorenströmen und Drehmoment oder zwischen Regelabweichung und vorgegebener Achsgeschwindigkeit
Einige Signale sind konstant und werden daher nicht berücksichtigt

## Slide 16: Explorative Datenanalyse – Korrelation (2/2)
Je nach geometrischem Feature korrelieren unterschiedliche Signale
Weniger korrelierende Signale bei geraden Kanten LIN

## Slide 17: Explorative Datenanalyse – Pairplots
Abweichung zum Nennmaß über angegebene Toleranzen in Klassifikation umgewandelt
  Klassifizierung für jede Pocket und jedes geometrische Feature
  Wenn ein Messwert innerhalb der Pocket n.i.O., dann ist die gesamte Pocket n.i.O.
Für jedes Maschinensignal wird ein Pairplot pro geometrischem Feature jeder Pocket erstellt
    Vier Spalten pro Signal: Mittelwert, Standardabweichung, Maximum, Minimum
  Je besser die Trennung der Punktewolken für die Klassifikation n.i.O. und i.O., desto einfacher ist das Vorhersagen der Abweichung mittels ML Methoden

## Slide 18: Explorative Datenanalyse – Pairplots CIR
Teilweise gute Trennung zwischen n.i.O. und i.O. Messwerten für die runden Kanten CIR
  Keine vollständige Trennung möglich
  Messwerte für i.O. und n.i.O. nah an der Toleranzgrenze sehr ähnlich
Gute Trennung bei großen Abweichungen zum Toleranzwert
Pairplot für CURRENT|2 und „CIR_1“

## Slide 19: Explorative Datenanalyse – Pairplots LIN
Keine Trennung zwischen n.i.O. und i.O. bei geometrischem Element LIN möglich, da alle Pockets n.i.O.
  Gilt für alle geraden Kanten LIN
  Messwert für 2D-Abstand ist stets außerhalb der Toleranz
Pairplot für CURRENT|2 und „LIN_1“

## Slide 20: Explorative Datenanalyse – Pairplots LIN
Für einzelne Messwerte ist auch bei geraden Kanten „LIN“ eine teilweise Trennung der Punkte für i.O. und n.i.O. möglich
Beispiel: Pairplot von Maschinensignal CURRENT|6 zum Messwert Lage_POCKET_MID_Y des geometrischen Features LIN_1
Pairplot für CURRENT|6 und LIN_1 Lage_POCKET_MID_Y

## Slide 21: Bewertungsmetriken

## Slide 22: Bewertungsmetriken
Mean absolute error (MAE)
    Dabei wird die Genauigkeit bzw. mittlere Abweichung der Vorhersage berechnet.
Mean squarred error (MSE)
    Dieser Wert zeigt wie sehr eine Vorhersage um den angegeben Wert streut.
Coefficient of determination (R2)
    Dieser Wert zeigt wie viel Streuung in den Daten durch ein vorliegendes Regressionsmodell erklärt werden kann.
= Anzahl der Vorhersagewerte
= wahrer Wert
= vorhergesagter Wert
= mittlerer Wert

## Slide 23: ML Modelle

## Slide 24: ML Modelle - KNeighborsRegressor
Der KNeighborsRegressor kann verwendet werden, falls es sich bei den Datenlabels um kontinuierliche Variablen handelt.
Das einem Abfragepunkt (query point) zugewiesene Label wird auf der Grundlage des Mittelwerts der Labels seiner nächsten k-Nachbarn berechnet.
Weitere Informationen unter: https://scikitlearn.org/stable/modules/generated/sklearn.neighbors.KNeighborsRegressor.html

## Slide 25: ML Modelle - DecisionTreeRegressor
Entscheidungsbäume (Decision Trees) sind eine nichtparametrische überwachte Lernmethode, die für Klassifizierung und Regression verwendet wird.
Ziel ist es, ein Modell zu erstellen, das den Wert einer Zielvariablen vorhersagt, indem einfache Entscheidungsregeln aus den Datenmerkmalen abgeleitet werden. Ein Baum kann als eine stückweise konstante Näherung betrachtet werden.
Weitere Informationen unter: https://scikitlearn.org/stable/modules/generated/sklearn.tree.DecisionTreeRegressor.html

## Slide 26: ML Modelle - RandomForestRegressor
Der Random Forest Regressor passt eine Reihe von klassifizierenden Entscheidungsbäumen (Decision Trees) auf verschiedene Teilstichproben des Datensatzes an
Er verwendet die Mittelwertbildung, um die Vorhersagegenauigkeit und die Kontrolle der Überanpassung (Overfitting) zu verbessern.
Weitere Informationen unter: https://scikitlearn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestRegressor.html

## Slide 27: ML Modelle – Implementierung
KNeighborsRegressor
'algorithm': ['auto', "ball_tree", "kd_tree", "brute"]
'leaf_size': [15, 20, 25, 30, 35, 40
'n_neighbors': [1, 2, 3, 4]
'p': [1, 2]
'weights': ['uniform', "distance"]
DecisionTreeRegressor
"splitter": ["best", "random"]
"max_depth": [1, 3, 5, 7, 9, 11, 12]
"min_samples_leaf": [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
"min_weight_fraction_leaf": [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5]
"max_features": ["auto", "log2", "sqrt", None]
"max_leaf_nodes": [None, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90]
RandomForestRegressor
'n_estimators': [500, 600]
'max_depth': [15, 100]
'min_samples_split': [5, 100]
'min_samples_leaf': [5, 100]
Alle Modelle mit Rastersuche zum Finden der optimalen Modellparameter implementiert
Für jedes geometrische Feature wird eine eigenes Modell trainiert

## Slide 28: Ergebnisse
Vergleich der Modelle

## Slide 29: Ergebnisse Modelle - Vergleich
Der KneighborsRegressor ist das beste ML-Modell
 | KNeighborRegressor |  |  | RandomForestRegressor |  |  | DecisionTreeRegressor |  | 
geometrisches Feature | Mean Squared Error | Mean Absolute Error | R2 | Mean Squared Error | Mean Absolute Error | R2 | Mean Squared Error | Mean Absolute Error | R2
LIN_1 | 6.481e-06 | 0.001526 | 0.9782 | 5e-05 | 0.00290 | 0.90038 | 0.00036 | 0.00934 | 0.48502
CIR_1 | 1.013e-05 | 0.001942 | 0.9271 | 9e-05 | 0.00286 | 0.85866 | 0.00028 | 0.00797 | 0.43253
LIN_2 | 7.881e-06 | 0.001433 | 0.8357 | 2e-05 | 0.00239 | 0.64785 | 0.00034 | 0.00751 | 0.24623
CIR_2 | 1.478e-05 | 0.002170 | 0.9013 | 6e-05 | 0.00311 | 0.83309 | 0.00021 | 0.00731 | 0.51795
LIN_3 | 5.659e-06 | 0.001332 | 0.8609 | 2e-05 | 0.00206 | 0.78306 | 0.00025 | 0.00688 | 0.25818
CIR_3 | 8.605e-06 | 0.001873 | 0.9642 | 2e-05 | 0.00248 | 0.94469 | 0.00026 | 0.00787 | 0.40336
LIN_4 | 8.412e-06 | 0.001504 | 0.8734 | 2e-05 | 0.00215 | 0.75986 | 0.00029 | 0.00750 | 0.29524
CIR_4 | 1.028e-05 | 0.001848 | 0.9131 | 3e-05 | 0.00277 | 0.87398 | 0.00028 | 0.00774 | 0.40155

## Slide 30: Ergebnisse Modelle - Konfusionsmatrizen
kNeighborRegressor hat die beste Performance
  Genauste Vorhersage mit wenigen Fehlklassifizierungen
kNeighborRegressor wird für weitere Analysen verwendet

## Slide 31: Ergebnisse
kNeighborRegressor

## Slide 32: Ergebnisse kNeighborRegressor
Höchste Genauigkeit für LIN 1 nach R2
  Geringe Streuung der Punkte im Streudiagramm zu erwarten
Niedrigste Genauigkeit für LIN 2
Bewertungsmetriken für alle geomterischen Feature ähnlich
  Alle Werte werden mit guter Genauigkeit vorhergesagt
 | KNeighborRegressor |  | 
geometrisches Feature | Mean Squared Error | Mean Absolute Error | R2
LIN_1 | 6.481e-06 | 0.001526 | 0.9782
CIR_1 | 1.013e-05 | 0.001942 | 0.9271
LIN_2 | 7.881e-06 | 0.001433 | 0.8357
CIR_2 | 1.478e-05 | 0.002170 | 0.9013
LIN_3 | 5.659e-06 | 0.001332 | 0.8609
CIR_3 | 8.605e-06 | 0.001873 | 0.9642
LIN_4 | 8.412e-06 | 0.001504 | 0.8734
CIR_4 | 1.028e-05 | 0.001848 | 0.9131

## Slide 33: LIN 1 – Streudiagramm
Wirklicher Wert über dem vorhergesagten Wert aufgetragen
  Vorhergesagte Werte sollten auf der eingezeichneten Geraden liegen
Keine starken Ausreißer
Geringe Streuung der Vorhersagen nur im Bereich der Toleranzgrenzen relevant

## Slide 34: LIN 2 – Streudiagramm
Streuung im Vergleich zu LIN 1 geringfügig höher
Einzelne Ausreißer bzw. falsch vorhergesagte Werte bei den Kennwerten Parallelität und Geradheit
  Möglicher Grund für die etwas geringere Genauigkeit im Vergleich zu LIN 1

## Slide 35: CIR 1 – Streudiagramm
Geringe Streuung bei der Vorhersage der Lage
  Besonders große Abweichungen vom Nennmaß werden genau Vorhergesagt
  Obere Toleranzgrenze: 0,04 mm
  Untere Toleranzgrenze: -0,04 mm
Streuung relativ zu den Toleranzgrenzen für den Kennwert Rundheit etwas höher
  Obere Toleranzgrenze: 0,01 mm
  Untere Toleranzgrenze: 0 mm

## Slide 36: Ergebnisse – Streudiagramm
Das in den vorherigen Folien gezeigte Verhalten, kann auch bei den übrigen geometrischen Elementen beobachtet werden
    Streudiagramme für LIN 3, LIN 4, CIR 2, CIR 3 und CIR 4 im Anhang

## Slide 37: Over- / Underfitting
Nur eine geringe Genauigkeitsabweichung zwischen der Vorhersage der Testdaten und der Trainingsdaten
Alle Bewertungsmetriken und Streudiagramme wurden mit einem getrennten Testdatensatz erstellt und zeigen eine hohe Performance der Modelle
Testdatensatz:
98,43 % der Werte wurden korrekt klassifiziert
Trainingsdatensatz:
99,72 % der Werte wurden korrekt klassifiziert
Kein signifikantes Over- oder Underfitting des Modell erkennbar

## Slide 38: Feature Selection

## Slide 39: Feature Selection
Korrelationsanalyse | Feature Importance
Korrelationsanalyse in der Datenvorbereitung vor dem Training Auf Zeitreihe der Maschinensignale angewendet Wenn der Korrelationswert zweier Maschinensignale oberhalb einer Grenze liegt, wird eins der Signale gelöscht Corr_value als Grenzwert Je nach Corr_value werden die zu löschenden Signale als Liste gespeichert Zugriff zu späterem Zeitpunkt möglich | Nach dem Training werden die wichtigste statistischen Feature für das Modell ermittelt Score des gesamten Modells Score für jedes einzelne statistische Feature Wichtigkeit über Differenz zwischen Gesamtscore und Score der einzelnen Feature https://scikit-learn.org/stable/modules/permutation_importance.html

## Slide 40: Feature Selection – Korrelationsanalyse
 | KNeighborRegressor |  |  | KNeighborRegressor Corr_value = 0,95 |  |  | KNeighborRegressor Corr_value = 0,7 |  |  | KNeighborRegressor Corr_value = 0,5 |  | 
geometrisches Feature | Mean Squared Error | Mean Absolute Error | R2 | Mean Squared Error | Mean Absolute Error | R2 | Mean Squared Error | Mean Absolute Error | R2 | Mean Squared Error | Mean Absolute Error | R2
LIN_1 | 6.481e-06 | 0.001526 | 0.9782 | 6.427e-06 | 0.001566 | 0.9786 | 6.161e-06 | 0.001526 | 0.9790 | 6.799e-06 | 0.001555 | 0.9780
CIR_1 | 1.013e-05 | 0.001942 | 0.9271 | 8.907e-06 | 0.001829 | 0.9325 | 9.548e-06 | 0.001887 | 0.9281 | 1.157e-05 | 0.002058 | 0.9191
LIN_2 | 7.881e-06 | 0.001433 | 0.8357 | 7.182e-06 | 0.001339 | 0.84666 | 7.351e-06 | 0.001311 | 0.8361 | 7.351e-06 | 0.001312 | 0.8361
CIR_2 | 1.478e-05 | 0.002170 | 0.9013 | 1.342e-05 | 0.002135 | 0.9046 | 1.490e-05 | 0.002116 | 0.8990 | 1.729e-05 | 0.002297 | 0.8894
LIN_3 | 5.659e-06 | 0.001332 | 0.8609 | 7.799e-06 | 0.001397 | 0.8271 | 6.012e-06 | 0.001323 | 0.8076 | 6.591e-06 | 0.001389 | 0.8602
CIR_3 | 8.605e-06 | 0.001873 | 0.9642 | 8.209e-06 | 0.001809 | 0.9674 | 8.378e-06 | 0.001837 | 0.9659 | 1.1363e-05 | 0.001999 | 0.95812
LIN_4 | 8.412e-06 | 0.001504 | 0.8734 | 8.284e-06 | 0.001461 | 0.8685 | 8.360e-06 | 0.001479 | 0.8753 | 7.901e-06 | 0.001413 | 0.8756
CIR_4 | 1.028e-05 | 0.001848 | 0.9131 | 1.136e-05 | 0.001968 | 0.9041 | 1.021e-05 | 0.001866 | 0.9033 | 1.451e-05 | 0.002278 | 0.8801
Trainingsdaten variieren, je nach Korrelationsanalyse:
  Unterschiedliche Grenzwerte Corr_value ab denen ein Maschinensignal nicht mehr berücksichtigt wird

## Slide 41: Feature Selection – Korrelationsanalyse
Für LIN_1, corr_value=0,95:
18 Maschinensignale
72 statistische Feature
Für LIN_1 , corr_value=0,7 :
17 Maschinensignale
68 statistische Feature
Für LIN_1 , corr_value=0,5 :
13 Maschinensignale
52 statistische Feature
Im Vergleich beste Vorhersage

## Slide 42: Feature Selection – Feature Importance
Von insgesamt 180 statistischen Feature werden die 68 wichtigsten ausgewählt
  Vergleichbarkeit zur Korrelationsanalyse gewährleistet: Mit corr_value=0,7 bleiben 68 statistische Feature
  Für LIN_1 sind darin 30 unterschiedliche Maschinensignale enthalten
 | KNeighborRegressor |  |  | KNeighborRegressor mit Feature Selection |  | 
geometrisches Feature | Mean Squared Error | Mean Absolute Error | R2 | Mean Squared Error | Mean Absolute Error | R2
LIN_1 | 6.481e-06 | 0.001526 | 0.9782 | 1.268e-05 | 0.001893 | 0.9694
CIR_1 | 1.013e-05 | 0.001942 | 0.9271 | 1.257e-05 | 0.002055 | 0.9251
LIN_2 | 7.881e-06 | 0.001433 | 0.8357 | 6.7436e-06 | 0.001246 | 0.8393
CIR_2 | 1.478e-05 | 0.002170 | 0.9013 | 1.467e-05 | 0.002182 | 0.8979
LIN_3 | 5.659e-06 | 0.001332 | 0.8609 | 7.875e-06 | 0.001407 | 0.8231
CIR_3 | 8.605e-06 | 0.001873 | 0.9642 | 7.947e-06 | 0.001899 | 0.9669
LIN_4 | 8.412e-06 | 0.001504 | 0.8734 | 7.610e-06 | 0.001464 | 0.8468
CIR_4 | 1.028e-05 | 0.001848 | 0.9131 | 1.661e-05 | 0.002194 | 0.8718

## Slide 43: Feature Selection – Vergleich
Starke Überschneidung der verbleibenden Maschinensignale aus der Feature Importance und der Korrelationsanalyse
Algorithmus lernt mit Maschinensignalen, die mit Ingenieurswissen nachvollziehbar sind
Korrelationsanalyse (corr_value = 0,7): 17 Maschinensignale und 68 statistische Feature verbleiben
Feature Importance: 30 Maschinensignale und 68 statistische Feature verbleiben

## Slide 44: Feature Selection – Vergleich
Für LIN_1:
180 statistische Feature
45 unterschiedliche Maschinensignale
Für LIN_1:
68 statistische Feature
17 unterschiedliche Maschinensignale
Für LIN_1:
68 statistische Feature
30 unterschiedliche Maschinensignale

## Slide 45: Over- / Underfitting
Reduzieren der Signale führt zu höherer Robustheit
  Vorhersage der Trainingsdaten wird etwas schlechter
  Vorhersage der Testdaten wird besser
  Geringeres „Overfitting“ und bessere Verallgemeinbarkeit
Testdatensatz:
98,6 % der Werte wurden korrekt klassifiziert
Trainingsdatensatz:
99,6 % der Werte wurden korrekt klassifiziert

## Slide 46: Zusammenfassung
Modell mit sehr genauer Vorhersage
    Klassifikation zu 98,6 % korrekt
    Verbesserung durch Feature Selection und Korrelationsanalyse
    Kein signifikantes Over- oder Underfitting
  Beste Performance durch kNeighborRegressor
  Umrechnung der Regression in eine Klassifikation der Bauteilqualität möglich
    i.O. und n.i.O.
    Unter Verwendung der Toleranzwerte
    Praxisanwendung: Ausgabe einer Klassifikation für jeden Messwert und zusätzlich die vorhergesagte Abweichung vom Nennmaß

## Slide 47: Zusammenfassung
  Limitationen: Genaue Vorhersage und Klassifikation an der Toleranzgrenze schwierig und teilweise Fehlerbehaftet
    Verwendung der Vorhergesagten Abweichung als Entscheidungsgrundlage für eine mögliche Nachuntersuchung des Bauteils
  Kritisch ist besonders der Fall, das ein n.i.O. Bauteil versehentlich als i.O. klassifiziert wird
    Durch Feature Selection und eine möglichst gute Modellauswahl ist dieser Fall selten (0,51 % aller Fälle)
    Vorhergesagte Abweichung zum Nennmaß und der Toleranz gibt weiterhin Aufschluss über die Zuverlässigkeit einer Klassifizierung
      Geringe Abweichung zur Toleranz  möglicherweise falsche Klassifizierung  Nachuntersuchung sinnvoll

## Slide 48: Anhang

## Slide 49: Feature Selection – ausgewählte Signale
Korrelationsanalyse corr_val = 0,7 | Feature Importance
CMD_SPEED¦1 | CONT_DEV¦1 | CURRENT¦2 | POWER¦1 | CTRL_POS¦1
CMD_SPEED¦3 | CONT_DEV¦2 | CURRENT¦3 | POWER¦2 | CTRL_POS¦2
CMD_SPEED¦6 | CURRENT¦1 | CURRENT¦6 | POWER¦6 | CTRL_POS¦3
ENC_POS¦6 | CYCLE |  |  | 
'CURRENT¦1' | 'CMD_SPEED¦2' | 'TORQUE¦1' | 'POWER¦1' | 'CTRL_DIFF¦1'
'CURRENT¦2' | 'CMD_SPEED¦3' | 'TORQUE¦2' | 'POWER¦2' | 'CTRL_DIFF¦2'
'CURRENT¦3' | 'CMD_SPEED¦6' | 'TORQUE¦3' | 'POWER¦6' | 'CTRL_DIFF¦3'
'CURRENT¦6' | 'CONT_DEV¦1' | 'TORQUE¦6' | 'ENC1_POS¦2' | 'CTRL_DIFF2¦2'
'DPIO_IN2¦0' | 'CONT_DEV¦2' | 'DPIO_IN2¦1016' | 'ENC1_POS¦3' | 'CTRL_DIFF2¦3'
'DPIO_IN2¦1018' | 'CONT_DEV¦3' | 'ENC_POS¦6' | 'ENC2_POS¦3' | 'CTRL_POS¦3'

## Slide 50: LIN 3 - Streudiagramm

## Slide 51: LIN 4 - Streudiagramm

## Slide 52: CIR 2 - Streudiagramm

## Slide 53: CIR 3 - Streudiagramm

## Slide 54: CIR 4 - Streudiagramm